FHT-9992 Mjerač potrošnje

Sa FHT-9992 Mjeračem potrošnje u mogućnosti ste nadgledati potrošnju Vaših kućanskih aparata na vrlo pristupačan način. Mjerač potrošnje ima ugrađeno samo-napajanje u slučaju nestanka struje, te snimanje i prenaponski alarm.

Pravilna upotreba

Mjerno područje mjerača potrošnje je od 2 do 3680W. Ukoliko vrijednosti koje mjerite nisu unutar zadanih granica mjerač potrošnje neće biti u stanju zabilježiti potrošnju. Isto tako u slučaju da na njega dođe veći napon od limitiranog mjerač će biti uništen. U slučaju kad se upali crvena LED lampica a na displayu se pojavi 'W' znači da se uključio alarm koji nam ukazuje da je mjerač potrošnje opterećen sa više od 3680W (max. struja 16A).

- mjerač potrošnje je predviđen za praćenje i mjerenje potrošnje

- predviđen je da radi na mrežama i sa trošilima koje koriste 230V, 50Hz sa uzemljenjem

- maksimalna snaga trošila koje priključujemo na mjerač potrošnje ne smije prelaziti 3680W (pri struji od 16A).

- rad sa uređajem je dozvoljen u zatvorenim, suhim prostorima te je uporaba na otvorenom zabranjena

- obavezno je pridržavati se uputa o ispravnoj upotrebi uređaja. Ne pridržavanje uputa može dovesti do opasnosti po uređaj i rukovatelja uređajem.

Sigurnosne upute

- proizvođač neće prihvatiti odgovornost za štetu nastalu na uređaju ili osobi koja je rukovala uređajem nastalu zbog ne pridržavanja uputa o sigurnom rukovanju

- prije upotrebe potrebno je provjeriti da li utičnica u koju se uključuje uređaj ima 'zemlju' (ispravan vod uzemljenja) koji nije nigdje prekinut ili spojen na neki drugi vod

- uređaj nije igračka te se ne smije ostavljati na dohvatu maloj djeci

- upotrebljava se za utičnice koje je spojena struja mreže 230V, 50Hz sa ispravnim uzemljenjem

- priključeno trošilo ne smije biti jače od 3680W (16A)

- temperaturno područje rada uređaj je od 5°C ~ 40°C. Visoka temperatura, pogotovo kada je uređaj u radnom stanju opterećen trošilom kojem mjeri struju može dovesti do oštećenja i uništenja uređaja

- izbjegavajte upotrebu uređaja izvan zadanog temperaturnog područja, u atmosferi zapaljivih plinova, pare i prašine

- iz sigurnosnih razloga ne koristite uređaj u mokrim i/ili vlažnim prostorima

- u slučaju da čistite uređaj, isti svakako mora biti isključen iz napajanja te imajte na umu da su kondenzatori u njemu vjerojatno još uvijek nabijeni

- u školama i drugim obrazovnim institucijama, kvalificirane osobe moraju svakako imati nadzor nad uporabom uređaja

- u javnim ustanovama prije uporabe uvjerite se da su djelatnici u ustanovi obučeni prema propisima zaštite na radu te da su električne instalacije izvedene po propisima te za iste postoje atesti i dokumentacija

- nemojte umetati pribadače, igle, štapiće i ostale sitne predmete u uređaj

- ukoliko utvrdite da je uređaj oštećen ili ne radi kako bi trebao svakako ga izvadite iz utičnice i osigurajte da ga netko drugi ne bi upotrijebio

Svojstva uređaja

- pokazuje vrijeme 24 satno, tjedne te snagu priključenog trošila te frekvenciju

- pokazuje trenutnu 'voltažu', struju te mjereno vrijeme

- pokazuje potrošenu energiju te potrošnju izraženu u valuti (ukoliko je unešena)

- dvije tarife mjerenja

- alarm preopterećenja i reset funkcija

Spajanje i rad uređaja

Umetnite 3xAAA R03 1,5V baterije u uređaj. Baterije će pokrenuti uređaj te će display proraditi. Pogledajte da li su baterije ispravne u gornjem desnom kutu display-a na pokazivaču stanja baterija. Nakon toga možete namjestiti vrijeme i željene tarife. Kada spojite uređaj na utičnicu (uštekate ga), kondenzatori u uređaju će se napuniti i preuzeti ulogu baterija. Procedura namještanja vremena i tarife slijedi u nastavku...

- mode (set)

- Tin – (TARRIF 1), vrijeme, napon (V)

- Tout – (TARRIF 2), trenutna snaga (W) i struja (A), potrošnja (kWh)

- Frekvecija (Hz), period praćenja (snimanja), cijena energije

- Dani u tjednu (na engleskom: Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat.../analogno hrvatskom: Ned, Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub)

A. Podešavanje vremena i dana u tjednu

- pritisnite 'SET' gumb na 3 sekunde za ulazak u podešavanja te ga pritisnete još jedanput za ulazak u podešavanje dana u tjednu

- sa gumbom strelica prema gore krećete se po danima u tjednu – odabrani će treperiti

- ponovnim pritiskom na 'SET' odabirete željeni dan u tjednu te prelazite na podešavanje sata istim postupkom

- da bi završili s podešavanjima pritisnite 'strelicu prema dolje' ili 'SET'

B. Podešavanje vremena tarife

- Pritisnete 'SET', zatim strelica prema gore da bi ste došli do podešavanja vremena tarifa

- slijedite prethodni obrazac za podešavanje, dakle 'SET' za pomicanje na trepereći broj koji namještate 'strelicom prema gore'.

- pritiskom 'strelice prema gore' prelazite na podešavanje cijene tarifa

C. Podešavanje cijene tarife

- ukoliko imate dvije tarife struje

- Tarifa 1 je standardna tarifa, Tarifa 2 je specijalna tarifa

- slijedite prethodni obrazac za podešavanje, dakle 'SET' za pomicanje na 'blinkajući' broj koji namještate 'strelicom prema gore'.

D. Ukoliko niste pritisnuli nijedan prekidač više od 5 sekundi ili ako pritisnete 'strelicu prema dolje' prilikom bilo kojeg koraka podešavanja uređaj se automatski vraća na početnu poziciju

E. Pritiskom 'strelice prema dolje' dulje od 3 sekunde izbrisat će sve podatke koje ste do tada sakupili (snimili) osim vremena i dana u tjednu.

1. Prvi prikaz na displayu

- trenutno vrijeme

- trenutna snaga (W)

- frekvecija (Hz)

- dan u tjednu

2. Drugi prikaz na displayu

- napon (V)

- struja (A)

- vrijeme mjerenja potrošnje

3. Treći prikaz displaya

- Potrošnja energije (kWh)

- Cijena energije (ukoliko je namještena Tarifa 1)

Tehnički parametri

- 230V, 50Hz

- Maksimalna snaga 3680W

- Maksimalna struja 16A

- Mjerni opseg snage od 2 ~ 3680W

- Maksimalno mjerenje potrošnje energije do 999,9kWh

- Maksimalno vrijeme mjerenja 9999 sati

- Minimalni interval potrošnje koji se može zabilježiti 0,1W

- Minimalna cijena koja se može zabilježiti 0,1

- Baterija: AAA R03 /1,5Vx3

- Temperaturno područje: 5°C ~ 40°C

- Upotreba samo u zatvorenim i suhim prostorima do 2000m nadmorske visine

NAPOMENA: mjerač potrošnje energije može se upotrebljavati samo za jedno priključeno trošilo, drugim riječima nije dozvoljeno priključivanje na njega raznih produžnih kabela sa više utičnica te razdjelnika (tzv.T-utikača) sa više utičnica.

ODRŽAVANJE:

- redovito pregledajte uređaj da nije negdje oštećen

- kada čistite uređaj koristite isključivo suhe, mekane tkanine ili papire te nikako ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje

- nikada ne stavljajte uređaj u vodu

- popravak je dopušten samo stručno osposobljenom osoblju

Ukoliko je uređaj korišten na način koji nije naveden u uputama od strane proizvođača, proizvođač neće prihvatiti odgovornost za štetu nastalu na uređaju ili osobi koja je rukovala uređajem.